АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

|  | 752 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Обеспечение экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами производства и потребления |  | 26.007 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технического обслуживания и режимов эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Группа занятий:

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ<1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| --- | --- |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов | 4 | Техническое наблюдение за работой оборудования для обезвреживания отходов | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организация и проведение работ по подготовке к эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов | A/02.4 A/01.4 |  |
|  |  |  | Обеспечение установленного режима термического обезвреживания отходов | A/03.4 A/02.4 |  |
|  |  |  | Планирование и проведение работ по техническому обслуживанию оборудования для обезвреживания отходов | A/04.4 |  |
|  |  |  | Контроль состава и свойств зольных остатков и шлаков | A/05.4 A/03.4 |  |
|  |  |  | Контроль санитарного состояния отдельных узлов оборудования и контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков | A/06.4 A/04.4 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор инсинератора Оператор комплекса термического обезвреживания отходов Оператор крематора Оператор оборудования для обезвреживания отходов |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие документа установленного образца на право обращения с опасными отходами <3> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4> Иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок <5> |
| Другие характеристики | Рекомендованы программы повышения квалификации не реже одного раза в три года Включить в Приказ Министерства образования РФ №513 от 02.07.2013г. « Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» профессию – «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов» |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС<6> | § 54 | Наладчик технологического оборудования 2-го разряда |
| ОКПДТР<7> | 14995 | Наладчик технологического оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое наблюдение за работой оборудования для обезвреживания отходов | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния оборудования перед началом эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выявление конструктивных или технологических дефектов оборудования |
|  | Внесение информации о результатах технического наблюдения в документы внутренней отчетности |
|  | Ремонт отдельных узлов оборудования, не требующих привлечения работников ремонтных служб |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Определять конструктивные и технологические дефекты оборудования |
|  | Соблюдать требования технического регламента технического обслуживания и эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Устранять неисправности отдельных узлов оборудования, не требующих привлечения работников ремонтных службы |
|  | Вести техническую и учетно-отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Требования к эксплуатации технических средств в сфере обращения с отходами |
|  | Технические условия эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |
|  | Маркировка контейнеров (емкостей) для транспортировки и временного хранения отходов |
|  | Методы технического наблюдения |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Порядок проведения ремонтных работ |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по подготовке к эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния оборудования перед началом эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Ремонт отдельных узлов оборудования, не требующих привлечения работников ремонтных служб |
|  | Внесение информации о результатах технического наблюдения в документы внутренней отчетности |
|  | Перегрузка отходов из контейнеров (емкостей) временного хранения отходов в камеру реактора |
|  | Определение морфологического состава отходов и выбор температурного режима камеры реактора |
|  | Обеспечение условий поддержания установленного температурного режима камеры реактора |
|  | Контроль температурного режима камеры реактора |
|  | Обеспечение условий запуска системы газоочистки в установленном режиме |
|  | Учет показаний контрольно-измерительных приборов оборудования |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Определять конструктивные и технологические дефекты оборудования |
|  | Соблюдать требования технического регламента технического обслуживания и эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Устранять неисправности отдельных узлов оборудования, не требующих привлечения работников ремонтных службы |
|  | Вести техническую и учетно-отчетную документацию |
|  | Выбирать режим эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Определять морфологический состав отходов |
|  | Устанавливать и поддерживать регламентные условия работы оборудования |
|  | Описывать технологические операции с указанием показателей контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и автоматических блокировок |
|  | Вести техническую и учтено-отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Технические условия эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |
|  | Маркировка контейнеров (емкостей) для транспортировки и временного хранения отходов |
|  | Методы технического наблюдения |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Порядок проведения ремонтных работ |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Термические методы обезвреживания отходов |
|  | Морфологический состав отходов |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение установленного режима термического обезвреживания отходов | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Поддержание регламентного температурного режима при термическом обезвреживании различных видов отходов |
| --- | --- |
|  | Проведение технического наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов |
|  | Внесение информации о результатах технического наблюдения в документы внутренней отчетности |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Поддерживать установленный режим эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов с учетом морфологического состава отходов |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии |
|  | Поддерживать в исправном состоянии элементы и узлы оборудования для обезвреживания отходов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Требования к эксплуатации технических средств в сфере обращения с отходами |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Технические условия эксплуатации и режимы работы оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |
|  | Морфологический состав отходов |
|  | Маркировка контейнеров (емкостей) для транспортировки и временного хранения отходов |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и проведение работ по техническому обслуживанию оборудования для обезвреживания отходов | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение работ по поддержанию работоспособности и исправности загрузочных механизмов, вентиляторов, барботажа, скруббера и другого вспомогательного оборудования для обезвреживания отходов |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации в соответствии с графиком |
|  | Вывод оборудования для обезвреживания отходов в ремонт и ввод его в работу |
|  | Подготовка графиков технического обслуживания оборудования, ведение журнала технического обслуживания |
| Необходимые умения | Соблюдать регламентный режим технического обслуживания оборудования |
|  | Контролировать исправность систем сигнализации, контрольно-измерительных приборов, загрузочных механизмов, вентиляторов, барботажа, скруббера и другого вспомогательного оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Анализировать данные контрольно-измерительных приборов, результатов проверок и тестирования отдельных узлов оборудования |
|  | Определять техническое состояние механизмов, узлов и элементов оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Производить тестовые работы оборудования после ремонта |
|  | Обрабатывать и вносить в техническую и учетно-отчетную документацию данные осмотров, результатов проверок, технического обслуживания, планового ремонта, тестирования отдельных узлов, механизмов, систем оборудования |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Требования к эксплуатации технических средств в сфере обращения с отходами |
|  | Устройство и технические условия эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Правила организации технического обслуживания, ремонта и модернизации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Методики расчетов футеровки |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации оборудования для обезвреживания отходов |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Методы регулирования теплотехнического и технологического режимов установок по термическому обезвреживанию отходов |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Морфологический состав отходов |
|  | Требования производственной санитарии |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состава и свойств зольных остатков и шлаков | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обследование состава и свойств зольного остатка и шлаков |
| --- | --- |
|  | Установление массы и химического состава зольного остатка и шлаков |
|  | Обеспечение установленных условий временного хранения и утилизации зольных остатков и шлаков |
|  | Обработка и внесение информации о выполненных работах в документы внутренней отчетности |
| Необходимые умения | Применять методы установления значения массы и химического состава зольных остатков и шлаков |
|  | Использовать маркировку контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов |
|  | Соблюдать требования утилизации зольных остатков и шлаков |
|  | Обрабатывать и вносить в техническую и учетно-отчетную документацию информацию о выполненных работах |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Требования к эксплуатации технических средств в сфере обращения с отходами |
|  | Технологии термического обезвреживания отходов |
|  | Основы термодинамики и теплофизики |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации весов |
|  | Варианты разгрузки сыпучих материалов с помощью дополнительных приспособлений |
|  | Морфологический состав отходов, зольного остатка и шлаков |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Требования производственной санитарии, охраны труда |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль санитарного состояния отдельных узлов оборудования и контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков | Код | A/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг санитарного состояния отдельных узлов оборудования и контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков |
| --- | --- |
|  | Мониторинг санитарного состояния помещений и территории размещения оборудования для обезвреживания отходов, контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков |
|  | Организация мероприятий, необходимых для соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов по размещению и обезвреживанию отходов |
|  | Приготовление моющих растворов и дезинфекционных растворов |
|  | Проведение мойки и дезинфекции отдельных узлов оборудования и контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков, площадки (помещения) для мойки и дезинфекции |
|  | Обработка и внесение информации о выполненных работах в документы внутренней отчетности |
| Необходимые умения | Обеспечивать контроль санитарного состояния помещений и территории размещения оборудования для обезвреживания отходов, контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков |
|  | Поддерживать санитарное состояние помещений и территории размещения оборудования для обезвреживания отходов, контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков |
|  | Приготавливать и использовать моющие и дезинфекционные растворы |
|  | Использовать специализированное оборудование для мойки и дезинфекции контейнеров (емкостей) и инвентаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Обрабатывать и вносить в техническую и учетно-отчетную документацию информацию о выполненных работах |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обращения с отходами |
|  | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, определяющие гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
|  | Методы оценки и контроля санитарного состояния помещений и территории размещения оборудования для обезвреживания отходов, контейнеров (емкостей) для временного хранения отходов, золы и шлаков |
|  | Методы очистки и дезинфекции |
|  | Методы приготовления дезинфекционных растворов |
|  | Дезинфекционные и моющие средства для обработки многоразовых контейнеров |
|  | Конструктивные особенности оборудования для мойки и дезинфекции |
|  | Правила ведения технической и учетно-отчетной документации |
|  | Требования охраны труда |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования производственной санитарии |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Национальный межотраслевой союз организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО "СИС-НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ", город Москва |
| 3 | Профессиональный экологический союз, город Москва |

________________

<1>Общероссийский классификатор занятий.

<2>Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3>Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2015, N 1, ст. 11, N 27, ст. 3967, ст. 3994).

<4>Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован МинюстомРоссии 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<5>Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2010, N 50, ст. 6599; 2012, N 53, ст. 7589; 2013, N 51, ст. 6688; 2015, N 1, ст. 48).

<6>Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 20, раздел "Общие профессии производства изделий электронной техники".

<7>Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 02.02.2016,
N 0001201602020051