УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2017 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях малых диаметров (до 300 мм)»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях средней  сложности»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение особо сложных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	29

I. Общие сведения

| Производство аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по устранению аварий и неисправностей на сетях водоснабжения и водоотведения, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей в сроки в соответствии со стандартами и нормативами

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях | 2 | Выполнение земляных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых ремонтных работ | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Сортировка и доставка материалов | A/04.2 | 2 |
| B | Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях малых диаметров (до 300 мм) | 3 | Обнаружение неисправности водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сети | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм. | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Прочистка канализационных сетей на глубине до 8 м | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях средней сложности | 4 | Определение характера повреждений на сетях и магистралях | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Прочистка канализационных сетей и коллекторов на глубине свыше 8 м | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение профилактического ремонта оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей | C/04.4 | 4 |
| D | Выполнение особо сложных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях | 5 | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ магистральных трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Определение состояния сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление руководства работами по ликвидации аварий, наладки и пуска сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | D/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 58 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение земляных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Ограждение зон, представляющих опасность для населения в местах обнаружения аварийной ситуации |
|  | Патрулирование зон, представляющих опасность для населения в местах обнаружения аварийной ситуации |
|  | Раскопка каналов, котлованов |
|  | Укрепление стенок каналов, котлованов |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения полученного задания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Работать в одном звене с трактористом, экскаваторщиком при выполнении земляные работы |
|  | Читать схемы и чертежи систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые знания | Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды при проведении земляных работ |
|  | Технология и техника земляных работ |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды и назначение ограждений в местах обнаружения аварийной ситуации |
|  | Виды, назначение техники для выполнения земляных работ |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых ремонтных работ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Изготовление и установка маркировочных бирок |
|  | Разметка деталей по шаблону |
|  | Сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения оборудования |
|  | Нарезка резьбы вручную в элементах конструкций для сборки |
|  | Крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения полученного задания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Читать рабочие чертежи, схемы (таблицы) соединений |
|  | Применять инструмент для нарезки резьбы вручную |
|  | Применять динамометрический ключ, которым затягиваются резьбовые соединения, для контроля усилия |
|  | Применять ручной инструмент (гаечные, газовые ключи, трубные клещи) по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Применять механизированный инструмент (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты) по назначению и в соответствии с видом работ |
| Необходимые знания | Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды при проведении простых ремонтных работ |
|  | Технология и техника простых ремонтных работ |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Строповка и перемещение грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Установка конструкций для крепления |
|  | Правка металлоконструкций и труб при необходимости после выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения полученного задания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Применять механизированное такелажное оборудование по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Изготавливать подкладки и прокладки |
| Необходимые знания | Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды при проведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Виды, назначение и правила применения механизированного такелажного оборудования |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Назначение монтируемого оборудования и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка и доставка материалов | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Уточнение мероприятий, которые необходимо выполнить до начала аварийно-восстановительных работ, у работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Подбор, проверка и доставка от места выгрузки до места работы необходимых материалов, оборудования и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Сортировка и маркировка труб и фасонных изделий с укладкой в штабеля |
|  | Распаковка приборов и оборудования, уборка упаковочного материала |
|  | Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, приборов и оборудования |
|  | Проверка комплектности приборов и оборудования |
|  | Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, входящих в реестр средств измерений) |
|  | Проверка сроков поверки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, включенных в Реестр средств измерений |
|  | Проверка гарантийного срока на приборы и оборудование |
|  | Складирование приборов и оборудования |
|  | Информирование в случае выявления некачественных материалов и оборудования, неисправности защитных средств, инструмента и оборудования работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения полученного задания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Пользоваться средствами для вскрытия упаковки приборов и оборудования |
|  | Использовать ведомость спецификации приборов и оборудования для проверки соответствия требованиям проектной документации номенклатуры приборов и оборудования |
|  | Определять качество строительных материалов, необходимых для обеспечения проведения работ |
|  | Выполнять подбор и доставку к месту работы материалов, приборов и оборудования необходимых для обеспечения проведения работ |
|  | Сортировать средства крепления, готовить вспомогательные материалы. |
|  | Сортировать фасонные части, фитинги, готовить их к монтажу и конкретному применению |
|  | Подавать и принимать материалы, приборы и оборудование на рабочей площадке по технологической документации |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Руководства по эксплуатации (паспорта, формуляры, пользовательская документация) приборов и оборудования |
|  | Виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  | Основные детали, узлы, приборы и оборудование систем водоснабжения и водоотведения. |
|  | Места установки пломб изготовителя, госповерителя (для приборов, входящих в Реестр средств измерений) на приборах и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях малых диаметров (до 300 мм) | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §59 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обнаружение неисправности водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сети | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения сменного задания |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Выполнение обходов водопроводно-канализационных сетей в соответствии с маршрутами обходов |
|  | Осмотр водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети на отсутствие поверхностных дефектов |
|  | В случае выявления неисправностей информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы водопроводно-канализационных сетей |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, схемы водопроводно-канализационных сетей |
|  | Определять рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства работ |
|  | Владеть инструментом, используемым при ремонте водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
|  | Выявлять поверхностные дефекты у водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети и принимать меры к их устранению |
|  | Соблюдать требования технических регламентов при выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Принцип работы и общие технические характеристики водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
|  | Методы оценки технического состояния водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
|  | Внешние проявления поверхностных дефектов на водопроводно-канализационных сетях |
|  | Требования охраны труда при ремонте водоразборных колонок и пожарных гидрантов на водопроводно-канализационной сети |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отсоединение участков водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм для проведения ремонтных работ |
|  | Ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Монтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, схемы водопроводно-канализационных сетей |
|  | Определять необходимость проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Производить монтаж и демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Производить ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Владеть инструментом, используемым при проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения поверхностных дефектов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Указания по монтажу и демонтажу неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Технология монтажа и демонтажа неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Требования охраны труда при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Правила эксплуатации водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Прочистка канализационных сетей на глубине до 8 м | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по прочистке канализационных сетей на глубине до 8 м |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых при прочистке канализационных сетей на глубине до 8 м |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка наличия газа в колодцах |
|  | Прочистка канализационной сети и коллекторов гидравлическим способом |
|  | Устранение засоров в трубах гибким валом на глубине до 8 м |
|  | Удаление осадка из размещенных ниже колодцев |
|  | Хлорирование трубопроводов хлором и хлорной известью |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при прочистке канализационных сетей на глубине до 8 м |
|  | Владеть инструментом, используемым при прочистке канализационных сетей гибким валом на глубине до 8 м |
|  | Владеть инструментом, используемым при прочистке канализационных сетей гидравлическим способом |
|  | Выполнять прочистку канализационных сетей на глубине до 8 м различными способами |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на производство работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Чтение простых чертежей, схем и эскизов |
|  | Правила по охране труда при проведении работ по прочистке канализационных сетей на глубине до 8 м |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по хлорированию трубопроводов |
|  | Методы хлорирование трубопроводов хлором и хлорной известью |
|  | Способы выявления наличия газа в колодцах |
|  | Технология и техника прочистки канализационных сетей на глубине до 8 м различными способами |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях средней сложности | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | В должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §60 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда |
|  | §61 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Определение характера повреждений на сетях и магистралях. | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр конструктивных элементов водопроводно-канализационных сетей |
| --- | --- |
|  | Оценка технического состояния конструктивных элементов водопроводно-канализационных сетей |
|  | Составление в натуре схем, эскизов с указанием характера повреждений конструктивных элементов водопроводно-канализационных сетей |
|  | Принятие необходимых мер по устранению обнаруженных во время осмотров повреждений на сетях и магистралях |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на производство работ |
|  | Владеть методологией визуального осмотра для выявления характера повреждений на сетях и магистралях |
|  | Использовать инструментальный контроль технического состояния элементов водопроводно-канализационных сетей |
|  | Читать и выполнять схемы, чертежи и эскизы элементов водопроводно-канализационных сетей |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Схему размещения водопроводно-канализационных сетей района, в котором осуществляются работы |
|  | Правила чтения сложных схем и чертежей водопроводно-канализационных сетей |
|  | Методы визуального и инструментального обследования |
|  | Действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности |
|  | Правила и способы определения характера повреждений на сетях и магистралях |
|  | Правила по охране труда при определении характера повреждений на сетях и магистралях |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отсоединение участков водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм для проведения ремонтных работ |
|  | Ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Монтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, схемы водопроводно-канализационных сетей |
|  | Определять необходимость проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Производить монтаж и демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Производить ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Владеть инструментом, используемым при проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения поверхностных дефектов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Указания по монтажу и демонтажу неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Технология монтажа и демонтажа неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Требования охраны труда при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Правила эксплуатации водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 300 до 900 мм |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Прочистка канализационных сетей и коллекторов на глубине свыше 8 м | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по прочистке канализационных сетей на глубине свыше 8 м |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых при прочистке канализационных сетей на глубине свыше 8 м |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка наличия газа в колодцах |
|  | Прочистка канализационной сети и коллекторов гидравлическим способом |
|  | Устранение засоров в трубах гибким валом на глубине свыше 8 м |
|  | Удаление осадка из размещенных ниже колодцев |
|  | Хлорирование трубопроводов хлором и хлорной известью |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при прочистке канализационных сетей на глубине свыше 8 м |
|  | Владеть инструментом, используемым при прочистке канализационных сетей гибким валом на глубине свыше 8 м |
|  | Владеть инструментом, используемым при прочистке канализационных сетей гидравлическим способом |
|  | Выполнять прочистку канализационных сетей на глубине свыше 8 м различными способами |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на производство работ |
|  | Выполнять хлорирование трубопроводов в городских условиях |
|  | Загружать нейтрализующие реагенты в приемный бак |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Чтение простых чертежей, схем и эскизов |
|  | Правила по охране труда при проведении работ по прочистке канализационных сетей на глубине свыше 8 м |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по хлорированию трубопроводов |
|  | Правила и способы хлорирование трубопроводов в городских условиях |
|  | Безопасные способы сброса воды после хлорирования трубопроводов |
|  | Методы выявления и ликвидации загазованности в колодцах |
|  | Технология и техника прочистки канализационных сетей на глубине свыше 8 м различными способами |
|  | Способы промывки трубопроводов |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение профилактического ремонта оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Ремонт исполнительных механизмов и регуляторов (регулирующих органов) |
|  | Сочленение исполнительных механизмов с регулирующим органом |
|  | Ремонт запорной арматуры |
|  | Ремонту троса и лебедки грузоподъемностью до 1 т |
|  | Полная ревизия и ремонт трубопроводов хлорной воды |
|  | Полная ревизия и ремонт оборудования и механизмов, которые применяются при прочистке канализационных сетей гидравлическим способом |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при устранении неисправности в работе оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Осуществлять профилактический ремонт оборудования и механизмов, которые применяются во время очистки |
|  | Осуществлять профилактический ремонт и техническое обслуживание трубопроводов, жидкого и газообразного хлора, воздуха, вентиляторов, систем воздухозабора и воздухоподачи |
|  | Осуществлять профилактический ремонт и техническое обслуживание нагревательной колонки, ресиверов воздуха, фильтров воздуха и нейтрализующего ресивера, масло, насосов станции нейтрализации, воздуходувок, дождевальных установок. |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики |
|  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Сроки ремонта оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Порядок выполнения ремонта оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Способы устранения неисправностей в приводах |
|  | Строение и принцип работы механических, гидравлических и электрических приводов, которые применяются во время открывания и закрывания больших задвижек |
|  | Строение сальниковых компенсаторов на трубопроводах различных диаметров |
|  | Строение и особенность работы дюкеров |
|  | Порядок выполнения работ, связанных с повышенной опасностью |
|  | Основное оборудование и механизмы, применяемые во время ремонта и очистки канализационных трубопроводов и сооружений |
|  | Строение аппарата для врезания под давлением |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Указания и инструкции по монтажу исполнительных механизмов, регулирующих органов и сочленению их между собой |
|  | Требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте оборудования и механизмов, которые применяются во время работы по ремонту водопроводно-канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда Техник аварийно-восстановительных работ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
|  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | В должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §63а | Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда |
|  | §63б | Слесарь аварийно-восстановительных работ 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отсоединение участков водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм для проведения ремонтных работ |
|  | Ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Монтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, схемы водопроводно-канализационных сетей |
|  | Определять необходимость проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Производить врезку на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Производить монтаж и демонтаж неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Производить ремонт неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Владеть инструментом, используемым при проведения ремонтных работ неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения поверхностных дефектов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданием на выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при выполнение ремонтных работ водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Указания по монтажу и демонтажу неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Технология монтажа и демонтажа неисправных элементов водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Требования охраны труда при ремонте водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
|  | Правила эксплуатации водопроводно-канализационных сетей диаметром труб свыше 900 мм |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ магистральных трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство пусконаладочных работ магистральных трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Переключение магистральных трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях в обход поврежденного участка |
|  | Выключение магистральных трубопроводов при авариях на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Отключение поврежденного участка, а также сети подвальных помещений зданий, находящихся под угрозой подтопления, путем перекрытия задвижек или установки пробок |
|  | Пуск восстановленных магистральных трубопроводов |
|  | Проверка работоспособности запорной и регулирующей аппаратуры газовых сетей домохозяйства под давлением |
|  | Информирование органы пожарной охраны и Государственного санитарного надзора об аварийных отключениях на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для монтажа приборов и оборудования для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Выполнять пуск и наладку сложного оборудования на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Производить выключение из работы отдельных участков трубопроводов, сооружений или оборудования, для предотвращения аварии |
|  | Производить заполнение водой с одновременным удалением воздуха восстановленный и опорожненный участок трубопровода для постановки под рабочее давление |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Технологию и технику производства пусконаладочных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Срочные меры, принимаемые при возникновении аварии или подтопления на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Производство работ по аварийно-восстановительному ремонту на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Технологию подачи рабочей среды в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний магистральных трубопроводов |
|  | Оперативные схемы систем водоснабжения и водоотведения населенного места в целом или его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации |
|  | Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Правила охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами |
|  | Технические условия и другие нормативные и инструктивные документы, регламентирующие правила проектирования, строительства, эксплуатации и пользования системами водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение состояния сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на проведение осмотра сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| --- | --- |
|  | Проведение визуального и инструментального обследования сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Проверка технического, в том числе коррозионного, состояние сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Проверка состояние камер и колодцев на загазованность |
|  | Проверка герметичности соединений трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях до и после проведения комплекса ремонтных работ |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при обнаружении дефектов, низкого качества материалов или производства работ, отклонения от проекта и технических условий |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов состояния сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Определять места утечек рабочей среды после проведенных ремонтных работ |
|  | Определять состояния сетей и трубопроводов диагностическими приборами |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Оперативные схемы систем водоснабжения и водоотведения населенного места в целом или его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации |
|  | Технические условия и другие нормативные и инструктивные документы, регламентирующие правила проектирования, строительства, эксплуатации и пользования системами водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Методы визуального и инструментального обследования сетей водоснабжения и водоотведения |
|  | Методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Правила охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление руководства работами по ликвидации аварий, наладки и пуска сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование местные органы власти и соответствующие организации об авариях на сооружениях и сетях согласно утвержденным инструкциям |
| --- | --- |
|  | Оперативное руководство персоналом по обнаружению и локализации возникших аварий на действующих водопроводно-канализационных сетях в соответствии с должностной инструкцией |
|  | Оперативное руководство персоналом по наладки и пуска сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях в соответствии с должностной инструкцией |
|  | Оперативное руководство персоналом по ликвидации аварий на действующих водопроводно-канализационных сетях в соответствии с должностной инструкцией |
|  | Оперативное руководство персоналом по включению и выключению оборудования, сооружений на действующих водопроводно-канализационных сетях в соответствии с должностной инструкцией |
|  | Анализ аварий и участие в разработке мероприятий по повышению надежности работы как всей системы, так и ее отдельных элементов |
|  | Технический и технологический контроль выполнения работ по ликвидации аварий, наладки и пуска сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Координировать работы производственного персонала по ликвидации аварий, наладки и пуска сетей и трубопроводов на действующих водопроводно-канализационных сетях |
|  | Осуществлять общее техническое и оперативное руководство по ликвидации аварий, наладки и пуска сложного оборудования в соответствии с должностной инструкцией |
|  | Контролировать и учитывать рабочее время производственного персонала |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, электроэнергии, правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Обеспечивать соблюдение подчиненным ему персоналом правил и требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Осуществлять технический и санитарный надзор за проведением работ |
| Необходимые знания | Оперативные схемы систем водоснабжения и водоотведения населенного места в целом или его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации |
|  | Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест |
|  | Правила охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами |
|  | Технические условия, должностной инструкцией и другие нормативные и инструктивные документы, регламентирующие производство работ по аварийно-восстановительному ремонту на действующих водопроводно-канализационных сетях |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» (по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 8 апреля 2003 г. № 07/3351-ЮД).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от  5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33,  ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6,    ст. 636, № 44, ст. 4537,   № 50,  ст.  5279, № 52, ст. 5498;     2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11,           ст. 1261, № 29, ст. 3635, № 45, ст. 5265, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54, № 30,         ст. 4590, 4591, 4596, № 46, ст. 6407, № 49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.